## Slide 1: ПВК «АРУ РЗА» Современный программно-вычислительный комплекс в части автоматизации процесса выбора и проверки уставок устройств РЗА: требования и информационная безопасность.
Чебоксары, 2024
Докладчик:
Эрекайкин Е.И.
ntcees.ru

## Slide 2: Основные требования к современному ПО для представления моделей энергосистем и выбора уставок устройств РЗА
Чебоксары, 2024
Требования к современному ПО
Функциональные
Не функциональные
Полное моделирование сети с графическим отображением модели сети
Возможность расчёта токов КЗ
Возможность расчёта уставок устройств РЗиА
Возможность расчёта сложной несимметрии
Учёт любого коммутационного состояния сети и любого количества повреждений
Моделирование всего оборудования, влияющего на значения токов КЗ
Возможность использования базы паспортных параметров оборудования
Оценка и экспорт полученных результатов расчёта
Быстродействие, в том числе при больших объёмах данных
Независимость технологий от третьих лиц с обеспечением многолетней поддержки и развития
Кроссплатформенность, в том числе поддержка работы на ОС отечественного производства (Linux)
Высокий уровень автоматизации расчётов для снижения время- и трудозатрат персонала
Простота работы с интерфейсом, взаимодействия с моделью сети, получения и обработки результатов расчёта
Поддержка основных операций при работе с редакторами: отменить, вернуть, скопировать, вставить

## Slide 3: Развитие ПВК «АРУ РЗА»
Общие сведения о ПВК «АРУ РЗА»
Чебоксары, 2024
Октябрь 2014 г. - начата разработка ПВК;
2017 г. - ПВК «АРУ РЗА» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре №4128 от 11.12.2017 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 07.12.2017 №680;
2015-2019 гг. - в АО «СО ЕЭС» тестирование ПВК «АРУ РЗА». По результатам был сделан вывод: ПВК «АРУ РЗА» программно-совместим с корпоративным программным комплексом АО «СО ЕЭС» для расчётов ТКЗ и РЗА;
11.01.2021г. – по итогам успешной опытной эксплуатации ПВК «АРУ РЗА» введён в промышленную эксплуатацию в АО «СО ЕЭС» (распоряжение №151р от 30.12.2020);
2021 г. - ПВК «АРУ РЗА» удостоен международной премии «Время инноваций – 2021» в номинации «Проект года» (Дубай, 2021);
01.03.2021 - ПВК «АРУ РЗА» - основной расчетный комплекс в АО «СО ЕЭС», ПВК АРМ СРЗА – становится архивным.

## Slide 4: Расчёт электрических величин
Функциональные возможности ПВК «АРУ РЗА»
Чебоксары, 2024
Расчёт электрических параметров объектов сети при любых видах повреждений (КЗ, обрывы, замыкания фаз, сложные повреждения), включая множественные;
Расчёт сети неограниченного размера;
Коммутации объектов сети (с заземлением и без);
Автоматический учёт схем соединений обмоток трансформатора;
Расчёт сети с использованием моделей устройств FACTS (ВПТ, СТК, нелинейный элемент, источник тока);
Расчёт ударных токов КЗ и накопленного теплового импульса;
Функция расчёта производной схемы прямой последовательности при наличии несимметрии на сети;
Расчёт токов качаний;
Эквивалентирование сети;
Учёт нагрузочных напряжений в узлах (в доаварийном и аварийном режимах).

## Slide 5: Расчёт уставок устройств РЗА
Функциональные возможности ПВК «АРУ РЗА»
Чебоксары, 2024
Полный спектр условий для расчёта уставок ступенчатых защит (токовых и дистанционных);
Расчёт уставок основных защит, с функцией автоматического выбора расчётного режима при вводе электрических величин и генерацией подробной пояснительной записки;
Проверка чувствительности ДЗ по уставке, по току точной работы, устройства блокировки при качаниях;
Проверка чувствительности токовых защит по уставке, реле мощности, реле напряжения;
Фонд РЗА для хранения и использования информации о защитах;
Анализ срабатывания выбранного набора защит сети путём пошагового расчёта состояния сети, с учётом коммутаций ступеней защит в каждом шаге;
Автоматизированный расчёт уставок;
Модуль определения минимального состава генерирующего оборудования по условиям функционирования РЗА.

## Slide 6: Графический интерфейс
Функциональные возможности ПВК «АРУ РЗА»
Чебоксары, 2024
Графический редактор
Диалоговые окна
Табличный ввод
Контроль параметров

## Slide 7: Защиты с абсолютной и относительной селективностью
Чебоксары, 2024
ПВК «АРУ РЗА» позволяет производить расчёты уставок срабатывания по методикам от производителя. Значения уставок сохраняются в фонд устройств РЗ с последующим использованием в других модулях.
Особенности и возможности модуля:
Реализованы модули, позволяющие рассчитывать уставки защит, основанных на дифференциальном принципе (ДЗШ (ABB, ЭКРА, Siemens, РНТ, ДЗТ), ДФЗ (ЭКРА, Micom, эл-мех), ДЗЛ (ABB, ЭКРА, Micom, GE, Siemens, эл-мех), НВЧЗ (ЭКРА, эл-мех), ВЧБ (ЭКРА, эл-мех));
Модули расчёта имеют привязку к модулю К.У.Р.С., для учёта подрежимов, с автоматическим формированием файла приказов, и выбором требуемого расчётного режима;
Модули автоматически формируют пояснительную записку;
Сохранение и загрузка задания на расчёт;
Фонд устройств основных защит (24 моделей защит по умолчанию + пользовательский конструктор защиты);
В модуле К.У.Р.С. реализованы специальные команды для расчёта уставок токовых защит с относительной селективностью (МТЗ, ТЗНП, ТЗОП) и дистанционных защит (ДЗ на эл-мех и микроэл. базе; ЭКРА; Сириус, Micom; Siemens; ABB; Сириус; Релематика; универсальная ДЗ);
Использование пуска по напряжению для МТЗ и ТЗОП;
Использование реле направления мощности разных типов для токовых защит;
Графический интерфейс для выбора уставок дистанционных защит, с возможностью графического расчёта;
Фонд устройств РЗ, с сохранением в файл формата *.faru;
Функциональные возможности ПВК «АРУ РЗА»

## Slide 8: Модули для автоматизации процесса выбора уставок срабатывания устройств РЗА
Чебоксары, 2024
Формирование необходимых расчётных условий
для выбора основных уставок срабатывания защит с последующим определением допустимых диапазонов.
Поэтапный просмотр
в течение времени состояния группы защит и коммутационного состояния объектов сети при наличии повреждения.
Определение места повреждения в электрической сети на основе электрических величин, полученных с помощью фиксирующих приборов (ФИП) или любым другим способом.
Автоматизированный расчёт уставок ступенчатых защит.
Анализ срабатывания.
Определение места повреждения.
Проверка корректности работы устройств РЗА (основных и резервных защит) при различных конфигурациях сети.
Определение минимального состава генерирующего оборудования.
Определение места повреждения для диспетчерского персонала.
Повышение уровня автоматизации расчётов

## Slide 9: Определение места повреждения
Чебоксары, 2024
Модуль ОМП предназначен для определения места повреждения в электрической сети на основе электрических величин (напряжение и ток прямой, обратной и нулевой последовательностей, фазные замеры), полученных с помощью фиксирующих приборов (ФИП) или любым другим способом.
Особенности и возможности модуля:
Высокая скорость и точность расчёта;
Показания ФИП - любые виды замеров;
Элемент поиска может быть сложной конфигурации с различными вариантами ветвления. Анализируются все возможные пути расчёта;
Просмотр всех видов КЗ и подбор переходного сопротивления;
Вывод наиболее вероятного и всех потенциально возможных мест повреждения;
Количество ФИП и места их установки без ограничений;
В ОМП для диспетчерского персонала добавлены схематическое изображение линии и визуализация полученных результатов расчёта.
Дополнительные модули ПВК «АРУ РЗА»

## Slide 10: Модуль анализа срабатывания устройств РЗА
Чебоксары, 2024
Модуль МАС позволяет определять состояние группы защит в выбранный момент времени при наличии повреждения на сети. Для работы с модулем необходимо задать на сети начальные расчётные условия (установить повреждения и задать коммутации).
Особенности и возможности модуля:
Количество повреждений и защит в замере может быть произвольным;
Модуль производит расчёт дерева событий, построенного на основании времен срабатывания защит, добавленных в замер;
В каждый момент времени для каждой ступени защиты из выбранного списка производится расчёт чувствительности;
При прохождении итерации защита может производить модификации на сети, а именно отключение ветви, на которой установлена защита, со стороны узла установки;
Имеется возможность редактирования режима в каждый момент времени для моделирования различных вариантов развития аварии.
Дополнительные модули ПВК «АРУ РЗА»

## Slide 11: Автоматизированный расчёт уставок ступенчатых защит
Чебоксары, 2024
Модуль АРУ Предназначен для автоматического расчёта уставок защит с относительной селективностью одновременно по нескольким условиям, заданным пользователем.
Особенности и возможности модуля:
Расчётные условия основываются на языке задания команд на расчёт модуля К.У.Р.С., который также является компонентом ПВК «АРУ РЗА»;
Функционал модуля значительно упрощает процесс расчёта уставок защит;
Позволяет осуществлять проверку чувствительности рассчитанных защит и сохранять полученные уставки в фонд РЗА.
Дополнительные модули ПВК «АРУ РЗА»

## Slide 12: Модуль определения минимального состава генерирующего оборудования
Чебоксары, 2024
При выводе в ремонт генерирующих блоков в системе изменяется токораспределение. Наибольшее влияние такое изменение состояния сети оказывает на защиты, находящиеся в электрической близости к объектам отключения.
Модуль МСГО предназначен для определения минимального количества находящегося в работе генерирующего оборудования по условиям функционирования РЗА.
Особенности и возможности модуля:
Множество автоматически сформированных расчётных вариаций схемно-режимных состояний сети;
Функционал модуля значительно упрощает процесс решения задачи МСГО;
Позволяет осуществлять проверку чувствительности и селективности анализируемых защит сети.
Дополнительные модули ПВК «АРУ РЗА»

## Slide 13: Развитие взаимодействия с внешними информационными системами, функционирующими на базе CIM
Взаимодействие с программными комплексами, функционирующими на базе CIM
Чебоксары, 2024
Задача импорта параметров элементов сети и устройств РЗА
(платформа СК-11)
Задача импорта состояния сети и устройств РЗА
(ОИК СК-11 и ИУС «CIM-ЗРП» )
Задача импорта уставок
(система ИС СРЗА)
возможность как создания новой сети, так и актуализации уже имеющейся
настройка участка и объёма импорта
раздельный импорт параметров элементов сети и устройств РЗА
возможность эквивалентирования участка сети при импорте
создание протокола импорта
настройка участка и объёма импорта
раздельный импорт состояния элементов сети и устройств РЗА
возможность выбора момента времени, по состоянию на который требуется импорт
обработка ситуаций возникновения различий в составе элементов сети при импорте
создание протокола импорта
возможность импорта данных основных и ступенчатых защит
настройка участка и объёма импорта (отдельные устройства РЗА, набор функций РЗА, набор ступеней защит)
возможность актуализации уставок всех имеющихся в сети РЗА
режим сопоставления уже имеющихся в сети устройств РЗА и загружаемых устройств с выводом различий
создание протокола импорта

## Slide 14
ntcees.ru
Эрекайкин Евгений Иванович
АО «Научно-технический центр
Единой энергетической системы».
+7 (812) 297-54-10 +7 (812) 552-62-23 (факс)
По всем техническим вопросам,
связанным с работой ПВК «АРУ РЗА»,
обращаться к Абакумову С.А.
Abakumov-SA@ntcees.ru
+79232446014