## Slide 1
Опыт серийного применения санкционно-устойчивых комплектующих
Технический директор ООО «НПП Бреслер»
Николаев Евгений Александрович

## Slide 2: АНАЛИЗ
ПРЕДПОСЫЛКИ И РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

## Slide 3: СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСТАВОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДО 2022 ГОДА
Особенности (для потребителя):
Упрощенная логистика (отсутствие собственных подразделений, отсутствие таможенной деятельности)
Минимальные требования к закупочной деятельности
Высокая степень технической подготовленности для внедрения (информация, время, предоставление образцов)
Информационная поддержка на всех этапах разработки и производства
* 2018 – 2021 – период кризиса в производстве компонентов

## Slide 4: ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ САНКЦИЙ С 2022 ГОДА
Угрозы для поставщиков:
Юридические (при нахождении под юрисдикцией)
Отказ от приобретения продукции
Отзыв права использования патента
Отказ в поставках сырья, оборудования, техподдержки
Воздействие на компаньонов и инвесторов
Прямое управление филиалами ТНК

## Slide 5: ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Угрозы для потребителя:
Обрыв наиболее значимых связей в поставках и сотрудничестве
Необходимость в наращивании новых компетенций ранее не требовавшихся
Существенный рост нагрузки на имеющиеся логистические каналы
Кадровый голод
Сложность осуществления техподдержки и гарантийных обязательств перед заказчиками

## Slide 6: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНИЙ ПОСТАВОК ДО 2022 ГОДА

## Slide 7: ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЛИНИИ ПОСТАВОК

## Slide 8: АДАПТАЦИЯ ЛИНИЙ ПОСТАВОК
Угрозы параллельного импорта:
- Отсутствие гарантий стабильности поставок и подлинности компонентов - Существенный рост стоимости продукции для потребителя - Отсутствие долгосрочных планов дальнейшего развития - Непредсказуемое снижение качества выпускаемой продукции

## Slide 9: ОПЫТ
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ЮВА

## Slide 10: ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ “FABLESS” ПОСТАВЩИКОВ
Особенность:
Большое количество «fabless» компаний, то есть не имеющих своих собственных производственных мощностей и выпускающих продукцию за счет контрактных производителей. У таких поставщиков при переходе на другие производственные площадки может наблюдаться изменение некоторых технических параметров из-за вариации технологий производства.
Действия:
Независимо от информации, представленной в технических описаниях, необходимо проводить входной контроль комплектующих по партиям и квалификационные испытания на образцах конечной продукции

## Slide 11: ПРИМЕНЕНИЕ БРЕНДИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Особенность:
Значительное количество контрактных производств позволяет выпускать собственную продукцию «no name», которая может поставляться на глобальный рынок под известными брендами, создавая иллюзию разнообразия комплектующих по значительно отличающимся ценам, что может привести к выбору основываясь исключительно на доверии к определенному бренду.
Действия:
Выбор производителя и поставщика комплектующих c особым вниманием со стороны служб закупок, разработки и тестирования

## Slide 12: НЕПОЛНОТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Особенность:
Не документируются полностью технические характеристики продукции, а предоставляется информация, интересующая определенный круг потребителей. Как результат - идентичные комплектующие, фактически произведенные на одном производстве или по одной технологии, могут иметь незначительные различия в регламентируемых документацией параметрах при изменении бренда компании-поставщика.
Действия:
При существенном отличии в стоимости - производить дополнительное тестирование для получения подтверждения применяемости в соответствии с требуемыми стандартами.

## Slide 13: ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АНАЛОГАМИ (ПРИ РАЗЛИЧИЯХ)
Особенность:
Продукты имеющие значительные различия в важных характеристиках, но представляемые как аналоги, применение которых может привести к ухудшению качества конечной продукции и появлению недокументированных особенностей функционирования.
Действия:
Скрупулезное изучение характеристик и тестирование

## Slide 14: ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Особенность:
Производители ориентированные на поставки крупным компаниям, имеющим внутренние подразделения по разработке собственных средств автоматизированного проектирования (САПР) и не использующим сторонние программные инструменты, не предоставляют достаточного объема технической поддержки или вообще ее не оказывают, а их продукция поставляется на условиях «как есть».
Действия:
Если не предполагается развитие собственных подразделений по разработке инструментария и полноценного тестирования, то избегать разработок на подобны компонентах.

## Slide 15: ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Особенность:
Некоторые комплектующие предназначенные для использования в промышленных целях, согласно своему техническому описанию не соответствуют стандартным параметрам (на территории РФ), таким как, например, диапазон рабочих температур и напряжений. Однако практические испытания, как правило, показывают, что изделия фактически удовлетворяют требованиям. Такое явление часто объясняется тем, что заявленные характеристики достаточны для использования на традиционном азиатском рынке. При этом, расширение параметров эксплуатации вполне допустимо в пределах заложенного запаса, но приводит к некоторому отклонению прочих регламентируемых параметров на которых сфокусировано маркетинговое позиционирование в определенном классе продукции.
Действия:
По отдельному запросу некоторые производители предоставляют протоколы испытаний, подтверждающие работоспособность в расширенных диапазонах условий эксплуатации.

## Slide 16: ВЫВОДЫ
Организационные мероприятия:
Наращивание штата и компетенций службы закупок
Расширение функционала по логистическому сопровождению
Внедрение работы с таможенным брокером
Наращивание штата и компетенций разработчиков
Увеличение разнообразия испытуемых образцов «аналогов»
Расширение функционала по тестированию комплектующих
Проектирование с учетом максимального разнообразия допустимой замены

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Адрес: 28034, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Ядринское шоссе, 4в
Телефон: (8352) 23 77 55, 36 73 33
E-mail: info@bresler.ru
Сайт: bresler.ru