## Slide 1
Опыт реализации различных вариантов комплектов адаптации в рамках импортозамещения
АО «РАДИУС Автоматика»
г. Зеленоград, г. Москва
www.rza.ru
ra@rza.ru
+7 (499) 130-5-031
@radiusavtomatika
@radiusavtomatika

## Slide 2
SIPROTEC 5
SIPROTEC 4
Reyrolle
SIPROTEC
600er
SIPROTEC compact
SIPROTEC
easy
SPAC
серии 801, 802,
803, 805,
806, 810
REA 101
Relion
серии 605, 611,
615, 620, 630,
640, 650, 670
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
«РАДИУС Автоматика» предлагает различные варианты замены устройств РЗА следующих иностранных компаний.
Для подбора необходимого технического решения нашими специалистами присылайте в наш адрес следующую информацию:
Первичная однолинейная схема (желательно).
Тип эксплуатируемых устройств.
Состав используемых защит.

## Slide 3
Варианты ретрофита от РАДИУС Автоматика
Ретрофит терминала
Ретрофит двери
Ретрофит отсека
Ретрофит отсека вакуумного выключателя
1
2
3

## Slide 4
РЗА
Notes: В связи с этим в Российской электроэнергетике с ещё с конца прошлого века было установлено довольно большое кол-во устройств РЗА зарубежного производства. На некоторых объектах такие РЗА хорошо себя зарекомендовали, были привычны для потребителя и продолжали использоваться и устанавливаться вплоть до нашего времени.
И сейчас когда нет фактической возможности купить привычные устройства РЗА рынок переходит на российских производителей. А к зарубежным производителям остается ряд вопросов, например как быть с тех. поддержкой и комплектующими, ремонтном?
Поэтому использование РЗА зарубежных производителей обернулось проблемой.

## Slide 5
Варианты замены устройств РЗА зарубежных производителей на устройства РЗА «Сириус» по основным видам защит и функциональному назначению.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ВАРИАНТЫ ЗАМЕН.
ФУНКЦИНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  | 
Устройство защиты линии 6-35 кВ и АУВ | Сириус-2МЛ-02 | SEPAM S40 | SIPROTEC 5 7SL86 | Relion серии 620 REF620 | MiCOM 5 P84 | Alstom MiCOM P141
Устройство защиты синхронных и асинхронных двигателей 6-35 кВ и АУВ | Сириус-Д | SEPAM M40 | SIPROTEC 4 7SA61 | Relion серии 615 REM615 | Multilin 859 | Alstom MiCOM P211
Устройство основной и резервных защит генератора и АУВ | Сириус-ГС-02 | SEPAM G40 | SIPROTEC 4 7UM62 | Relion серии 615 REG15 | Multilin G60 | Alstom MiCOM P342
General Electric
Высокое напряжение
Подбор оборудования

## Slide 6
110-220
кВ
Высокое напряжение
Терминалы защиты отходящего фидера
7SJ86
Сириус-2Л-02
Защита минимального тока - нет
Защита от тепловой перегрузки - нет
Дистанционная защита - да
Дополнительная МТЗ – да
Аналог. вх. I/U – 5/4
Дискр. вх. - 33
Вых. реле (группы контакт.) – 31
Светодиоды – 39
Кнопки оп. упр. - 13
Защита минимального тока - да
Защита от тепловой перегрузки - да
Дистанционная защита - нет
Дополнительная МТЗ – нет
Аналог. вх. I/U - 4/4
Дискр. вх./реле - 11 (59)
Вых. реле (группы контактов) – 9 (33)
Светодиоды – 82
Кнопки оп. упр. - 9
SIEMENSSiprotec 5
Notes: Итак считаю к основным характеристикам микропроцессорного терминала РЗА следует отнести:
Состав защит в первую очередь. Причём наличие нескольких групп уставок в терминале.
Кол-во аналоговых входов этот параметр напрямую связан с первым.
Кол-во дискретных входов и вых реле позволяет организовать большее число логических связей между устройствами.
Далее Удобство и информативность: кнопки оперативного управления и сигнальные светодиоды, дисплей и возможности интерфейса ИЧМ.
Ещё один параметр Наличие портов связи для удалённого контроля и управления РЗА.
Кстати Напишите какие параметры наиболее важные для Вас.

## Slide 7
110-220
кВ
Высокое напряжение
Терминалы защиты генератора
Easergy
P3G30
Сириус-ГС-02
Защита от обр. акт. мощн. (ЗОМ) - да
Защита ген-ра от ошибочного включения
в сеть (ОшВкл в сеть) - да
Аналог. вх. I/U – 7/5
Дискр. вх. – 33
Вых. реле (группы контактов) – 32
Светодиоды – 39
Кнопки оп. упр. - 13
Защита от обр. акт. мощн. (ЗОМ) - нет
Защита ген-ра от ошибочного включения
в сеть (ОшВкл в сеть) - нет
Аналог. вх. I/U - 7/4
Дискр. вх. - до 36
Вых. реле (группы контактов) – до 22
Светодиоды – 11
Кнопки оп. упр. – 2
Температурные датчики - (0-12)
SCHNEIDER ELECTRIC
Notes: Итак считаю к основным характеристикам микропроцессорного терминала РЗА следует отнести:
Состав защит в первую очередь. Причём наличие нескольких групп уставок в терминале.
Кол-во аналоговых входов этот параметр напрямую связан с первым.
Кол-во дискретных входов и вых реле позволяет организовать большее число логических связей между устройствами.
Далее Удобство и информативность: кнопки оперативного управления и сигнальные светодиоды, дисплей и возможности интерфейса ИЧМ.
Ещё один параметр Наличие портов связи для удалённого контроля и управления РЗА.
Кстати Напишите какие параметры наиболее важные для Вас.

## Slide 8
110-220
кВ
Высокое напряжение
Терминалы защиты линии 6-35 кВ
REF615
Сириус-2МЛ-02
ABB
Защита по напряжению обратной
последовательности - да
Защита от тепловой перегрузки - да
Аналог. вх. I/U - 4/5
Дискр. вх. - 18
Вых. реле - 13
Светодиоды - 11
Кнопки оп. упр. - 2
Защита по напряжению обратной
последовательности - нет
Защита от тепловой перегрузки- нет
Аналог. вх. по току – 5/4
Дискр. вх. - 31
Вых. реле - 33
Светодиоды: 25
Кнопки оп. упр. - 13
Notes: Итак считаю к основным характеристикам микропроцессорного терминала РЗА следует отнести:
Состав защит в первую очередь. Причём наличие нескольких групп уставок в терминале.
Кол-во аналоговых входов этот параметр напрямую связан с первым.
Кол-во дискретных входов и вых реле позволяет организовать большее число логических связей между устройствами.
Далее Удобство и информативность: кнопки оперативного управления и сигнальные светодиоды, дисплей и возможности интерфейса ИЧМ.
Ещё один параметр Наличие портов связи для удалённого контроля и управления РЗА.
Кстати Напишите какие параметры наиболее важные для Вас.

## Slide 9
Устройства РЗА 6-220 кВ
Решения на устройствах Сириус
Notes: Самые узнаваемые терминалы нашего производства представлены на слайде, синий цвет уже стал традиционным для них. У нас довольно широкая линейка продукции, на все типы присоединений слева пожалуй самая популярная серия выпускается с 2010 г.

## Slide 10
Один терминал выполняет
все функции:
  Защиты всех типов присоединений
  Оперативная блокировка
  Встроенная дуговая защита
Один терминал выполняет
все функции устройств:
  «Сириус-2-В»
  «Сириус-2-С»«Сириус-2-Л»
  «Сириус-2-МЛ»
  «Сириус-ДЗ-35»
Устанавливаются на:
  воздушные, кабельные или смешанные линии 6-35 кВ
  вводные выключатели ПС 6-35 кВ
  секционные выключатели ПС 6-35 кВ
  Встроенная дуговая защита

## Slide 11
Свободно- программируемая логика
Свободно программируемые:
Дискретные входы
Выходные реле
Ключи
Светодиоды
Notes: Я не мог не затронуть тему программируемой логики. Все западные терминалы имеют возможность менять логику работы защит. В данный момент у нас тоже ведётся работа над этой задачей и программируемая логика вскоре будет доступна в терминалах.
Хочу заметить, что Серия Сириус-2-02 имеет большое кол-во входов и выходов, которые свободно привязываются к логическим точкам и уже этих возможностей зачастую достаточно для реализации нестандартной автоматики.

## Slide 12
Разрабатываются схемы вторичных цепей с учетом применения нового оборудования
Возможна доработка различных схемных решений в соответствии с требованиями

## Slide 13
Разработка проекта и запуск в производство

## Slide 14
Возникновение потребности
Notes: Так как тема нашего вебинара сегодня, это импортозамещение, поэтому некоторую часть времени мы уделим устройствам зарубежных производителей. Некоторые из них представлены на экране.
Как вы знаете, в виду недавних геополитических событий, ряд компаний производителей РЗА отказался от поставок оборудования в Россию. В связи с этим увеличилось количество обращений поступающих на наш завод для подбора аналогов импортному оборудованию. Мы произвели большую работу по анализу теминалов конкурентов узнав в чём наши устройства имеют преимущества и недостаткии, и подвели некоторый вывод такого анализа. Такими данными сегодня я хотел и бы поделиться. На слайде вы видите:

## Slide 15
Решения на устройствах Сириус

## Slide 16
110-220
кВ
ДЗШ
ДЗО
УРОВ
ДЗГ
АУВ
ДЗТ
Синхронизатор
ДЗЛ
ДФЗ
КСЗ+АУВ
ПА
ОМП
ДЗТ
АУВ + РЗТ
Автоматика РПН
Высокое напряжение
Устройства, подходящие для любой задачи

## Slide 17
Высокое напряжение
Русскоязычная документация
Notes: Мы видим что технологический разрыв между зарубежными и российскими РЗА в частности РЗА нашего производства на сегодняшний день если и есть то он не существенен.
Однако помимо самой техники важно её сопровождение.
Анализируя оборудование сепам я заметил некоторые забавные вещи в РЭ. Здесь приведена выдержка из РЭ на защиту линии. Такие неточности перевода встречаются и у других производителей, однако у шнайдера почему то больше всего. Думаю это связано что РЭ переведено на русский язык не специалистом в области РЗА. Конечно это мелочи но тем не менее, документацию зарубежных производителей сложнее найти на русском, и сложнее понять.
Отвердитель ________МТЗ ОП
Падение импеданса_________Защита от снижения сопротивления______
Полевой сбой ______________Защита от асинхронного режима с потерей возбуждения

## Slide 18
  Мониторинг
  Уставки и настройки
  События
  Срабатывания
  Осциллограммы
  Синхронизация времени
USB, Ethernet, RS-485, RS-232
Высокое напряжение
Русскоязычное ПО

## Slide 19
Высокое напряжение
Любые типовые проекты

## Slide 20
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ВАРИАНТЫ ЗАМЕН.
Высокое напряжение
SIEMENS SIPROTEC 4
Сириус-2МЛ-02
Терминалы защиты отходящего фидера
Разработана переходная рамка для замены разъём в разъём

## Slide 21
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ВАРИАНТЫ ЗАМЕН.
Высокое напряжение
Терминалы защиты отходящего фидера

## Slide 22
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ВАРИАНТЫ ЗАМЕН.
Высокое напряжение
Schneider Electric
Терминалы защиты отходящего фидера
Сириус-2-Л-К
Разработана переходная рамка для ускоренного монтажа на дверь релейного отсека

## Slide 23
Комплекс производства автобензинов и ароматических углеводородов Краснодарский край, р-н Северский
Замена терминалов «Relion» (ABB) на терминалы «Сириус»
ООО «КНГК-ИНПЗ»
(ИЛЬСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД)

## Slide 24
Замена терминалов «SEPAM» (Schneider Electric) для защиты двигателей на терминалы «Сириус» («РАДИУС Автоматика»)
SEPAM T87
СИРИУС-2-ДМ
ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК»

## Slide 25
АО «ВЧНГ» (ВерхнечонскнефтегаЗ)
Верхнечонское месторождение
Иркутская область, Катангский район
Замена терминалов «Siрrotec» (Siemens) на терминалы «Сириус»
(«РАДИУС Автоматика»)

## Slide 29
ТЭЦ-1 Улан-Удэ

## Slide 30
ТЭЦ-1 Улан-Удэ

## Slide 31
В комплект для доработки релейного шкафа (или релейного отсека) входит:
Дверь релейного шкафа с установленной на ней аппаратурой и выпущенным жгутом кабелей с маркировкой
Перфорированная панель (или DIN-рейки) с установленной на ней аппаратурой
Комплект внутреннего оборудования, дин рейки, автоматы, реле и т.д.
Комплект инструментов для электромонтажа

## Slide 32
Набор клеммных колодок для

## Slide 33
Ретрофит в виде двери релейного отсека

## Slide 34
РТП-1
г. Электросталь

## Slide 35
РТП-1
г. Электросталь

## Slide 36
ЦПП-50
АО «Стойленский ГОК»
Notes: Так же компания Радиус-Автоматика обладает большим опытом ретрофита, хоть это всегда новая особенная задача. Мы можем произвести: релейный отсек, дверь релейного отсека, выкатной элемент КРУ, либо комплект адаптации для выключателя.

## Slide 37
ЦПП-50
АО «Стойленский ГОК»
Notes: Так же компания Радиус-Автоматика обладает большим опытом ретрофита, хоть это всегда новая особенная задача. Мы можем произвести: релейный отсек, дверь релейного отсека, выкатной элемент КРУ, либо комплект адаптации для выключателя.

## Slide 38
ЦПП-50
АО «Стойленский ГОК»
Notes: Так же компания Радиус-Автоматика обладает большим опытом ретрофита, хоть это всегда новая особенная задача. Мы можем произвести: релейный отсек, дверь релейного отсека, выкатной элемент КРУ, либо комплект адаптации для выключателя.

## Slide 39
ЦПП-50 АО «Стойленский ГОК»
Notes: Так же компания Радиус-Автоматика обладает большим опытом ретрофита, хоть это всегда новая особенная задача. Мы можем произвести: релейный отсек, дверь релейного отсека, выкатной элемент КРУ, либо комплект адаптации для выключателя.

## Slide 40
ЦПП-50 АО «Стойленский ГОК»
Notes: Так же компания Радиус-Автоматика обладает большим опытом ретрофита, хоть это всегда новая особенная задача. Мы можем произвести: релейный отсек, дверь релейного отсека, выкатной элемент КРУ, либо комплект адаптации для выключателя.

## Slide 41
ПС Хомутово ПАО Сахалинэнерго
Notes: Так же компания Радиус-Автоматика обладает большим опытом ретрофита, хоть это всегда новая особенная задача. Мы можем произвести: релейный отсек, дверь релейного отсека, выкатной элемент КРУ, либо комплект адаптации для выключателя.

## Slide 42
ПС Хомутово ПАО Сахалинэнерго
Notes: Так же компания Радиус-Автоматика обладает большим опытом ретрофита, хоть это всегда новая особенная задача. Мы можем произвести: релейный отсек, дверь релейного отсека, выкатной элемент КРУ, либо комплект адаптации для выключателя.

## Slide 43
Завод им. Лавочкина г. Химки

## Slide 44
Крепление на глухую стену
Поворотный механизм
с углом открытия до 120 градусов
Вырез для жгутов

## Slide 45
Встроенный по умолчанию счетчик отключений,
для контроля циклов «В-О»
Преимущества: механический счетчик отключений

## Slide 46
Выбор нашего ретрофита это:
Передовые технические характеристики
Адаптация под Российскую электроэнергетику
Максимально простой монтаж
Обновление исполнительных схем
Комплексные поставки РЗА + свой ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Короткий срок от заказа до отгрузки
Быстрая техподдержка

## Slide 47
Мы развиваем технологическую
инфраструктуру страны
Современную и достойную
АО «РАДИУС Автоматика»
г. Зеленоград, г. Москва
www.rza.ru
ra@rza.ru
+7 (499) 130-5-031
@radiusavtomatika
@radiusavtomatika